## Slide 1
매주 반복 위생교육
청소 전 위생교육
라면공장 주말청소 · 시작 전 5분 브리핑
오늘 지킬 것은 딱 3가지입니다.
날짜 . .
진행자
참석
위생관리팀 · 생산팀
Notes: 청소 투입 직전 현장에서 5분. 출력물 또는 태블릿으로 진행. 날짜·진행자·참석인원을 먼저 적고 시작한다.

## Slide 2
TODAY 01
오늘 꼭 지킬 3가지
이 3가지만 지켜도 청소로 인한 이물·오염 사고는 대부분 막을 수 있습니다.
01
손 깨끗이 씻기
비누 거품으로 30초 이상,
흐르는 물에 헹구고
완전히 말린 뒤 투입
02
머리카락 단정히
머리는 묶어서 노출 없이,
청소 중 손으로
머리·얼굴 만지지 않기
03
이물 흘리지 않기
장갑 조각, 걸레·수세미 조각,
공구, 개인물품이
라인에 남지 않게
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
2
Notes: 세 가지를 손가락으로 세면서 짚어준다. 매주 같은 문장으로 반복하는 것이 목적.

## Slide 3
TODAY 02
청소 전 개인위생 체크
현장 투입 전, 본인 상태를 스스로 확인합니다.
손씻기 완료
손 세정 후 건조까지 — 장갑은 씻은 손에 착용
상처는 방수밴드 + 장갑
손·팔에 상처가 있으면 반드시 덮고 작업
액세서리·인조손톱 금지
반지·시계·귀걸이·네일 — 탈의실에 보관
주머니 비우기
휴대폰·볼펜·사탕 등 개인물품 반입 금지
이럴 때는 즉시 신고
본인 또는 같이 사는 가족이 아래 증상이면
청소 시작 전 담당자에게 알립니다.
설사 · 복통
발열
구토
화농성 상처
→ 확인 후 당일 청소작업에서 제외됩니다
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
3
Notes: 숨기면 본인 책임이 아니라 전 라인 회수 사고가 된다는 점을 짚는다. 신고는 불이익이 아니라 절차임을 강조.

## Slide 4
TODAY 03
청소 시 주의사항
세제 · 순서 · 도구 · 안전 — 네 가지 축으로 기억합니다.
지정 세제만
정해진 세제를 정해진 농도로.
임의 교체·추가 금지
절대 섞지 않기
염소계 + 산성 = 유해가스 발생.
한 가지만 사용
취식 · 흡연 금지
껌 · 사탕 · 음료 포함.
지정 장소에서만
정해진 순서대로
위 → 아래, 청결 → 오염,
배수구는 맨 마지막
도구는 색 구분대로
배수구용 도구를
설비·바닥에 쓰지 않기
전원차단 · 고온주의
설비는 전원 차단 후,
유탕기·증숙기는 식은 뒤
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
4
Notes: 세제 혼합 금지는 실제 가스 사고 사례로 설명. 젖은 바닥 미끄러짐과 롤러 돌발 기동도 매주 언급.

## Slide 5
오늘의 마음가짐
우리가 만드는 라면,
내 가족이 먹는다는 마음으로
손 깨끗이
머리 단정히
이물 ZERO
담당구역 확인 → 도구 점검 → 청소 시작 · 종료 후 같은 자리에서 마무리 점검
Notes: 마지막 한 줄은 매주 같은 문장으로 다같이 읽고 끝낸다.

## Slide 6
심화 · 1주차
손씻기 6단계 · 30초
한 단계당 5초씩. 빠뜨리기 쉬운 곳이 손톱 끝과 손목입니다.
1
손바닥
마주 대고 비비기
2
손등
손등과 손가락 문지르기
3
손가락 사이
깍지 끼고 비비기
4
엄지
손바닥으로 돌려주기
5
손톱 · 손끝
손바닥에 긁듯이
6
손목
잊지 말고 감싸 비비기
30초 이상
비누 거품 낸 상태로
완전 건조
젖은 손은 세균이 더 잘 옮음
장갑도 씻은 손에
장갑 찢어지면 즉시 교체
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
6
Notes: 1주차에는 진행자가 6단계를 직접 한 번 실연한다. 말로만 하면 손톱·손목이 빠진다.

## Slide 7
심화 · 2주차
세제 · 약품 안전
용도가 다른 약품을 섞으면 유해가스가 발생합니다. 한 번에 한 가지만.
알칼리성 기름 · 유지 제거 (유탕기 주변)
피부 자극 — 고무장갑 필수
산성 물때 · 스케일 제거
금속 부식 주의, 장시간 방치 금지
염소계 살균제 기구 · 표면 살균 (희석 사용)
산성 세제와 절대 혼합 금지
알코올 70% 손 · 소도구 표면 살균
화기 주변 사용 금지
절대 섞지 마세요
염소계 + 산성 세제 → 염소가스 발생 염소계 + 암모니아계 → 유해가스 발생 희석은 지정 용기에, 정해진 농도로만
청소 시 필수 보호구
고글
내화학 장갑
장화
마스크
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
7
Notes: 희석 농도표와 MSDS 위치를 실제로 손으로 가리켜 알려준다.

## Slide 8
심화 · 3주차
도구 색 구분 · 이물 관리
도구를 섞어 쓰면 오염이 그대로 옮겨갑니다. 색이 곧 사용 구역입니다.
빨강
배수구 · 트렌치
파랑
설비 · 기구
초록
바닥 · 벽
노랑
알레르겐 취급 구역
사용 전 파손 점검
털 빠짐 · 갈라짐 · 조각 떨어짐 확인
나무 · 철사 브러시 금지
지정된 플라스틱 · 스테인리스만
사용 후 세척 · 걸어 보관
바닥에 두지 않고 건조 상태로
걸레 · 수세미 · 장갑 조각 — 고객 이물 클레임에서 가장 많이 나오는 원인입니다. 청소 후 도구 개수까지 확인하세요.
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
8
Notes: 도구함을 실제로 열어 색 구분 상태를 함께 확인한다.

## Slide 9
심화 · 4주차
청소 순서 9단계
순서를 바꾸면 이미 닦은 곳이 다시 오염됩니다.
준비
1
전원 차단 · 잠금(LOTO)
2
제품 · 포장재 반출 또는 덮개
3
건식 제거 — 진공 · 쓸기
세척
4
예비 세척 (저압, 물 튐 주의)
5
세제 도포 + 접촉시간 유지
6
브러싱 — 구석 · 틈새까지
마무리
7
헹굼 · 물기 제거(스퀴지)
8
살균 후 완전 건조
9
이물 점검 · 금속검출기 감도 확인
위 → 아래
청결구역 → 오염구역
배수구는 맨 마지막
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
9
Notes: 9단계 중 ⑨(이물 점검 · 금속검출기 감도 확인)를 빠뜨리는 경우가 많다. 재가동 책임자 지정.

## Slide 10
부록 · 공정별
라면 라인 공정별 청소 위험지점
담당구역 배정 시 함께 확인 — 구역마다 위험이 다릅니다.
배합 · 호퍼
분진 · 반죽 고착
에어건 분사 금지, 진공 우선
압연 롤러 · 절출
협착 · 돌발 기동
전원 차단·잠금 후 착수
증숙기
응축수 → 곰팡이
감압 확인, 물기 완전 제거
유탕기 · 후드
잔유 · 화재 · 화상
식은 뒤, 덕트 기름 제거
냉각 컨베이어
결로 · 낙하 이물
상부 구조물 먼저 청소
스프 충전부
알레르겐 교차오염
전용 도구로 건식 제거
포장 · 실링
필름 · 라벨 조각
조각 전량 회수 후 반출
바닥 · 배수구
유지 슬러지 · 해충
맨 마지막, 빨강 전용 도구
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
10
Notes: 구역 배정 후 해당 칸만 짚어 읽어준다. 전체를 매주 다 읽지 않는다.

## Slide 11
부록 · 진행자용
매주 운영 방식
본편 5장은 매주 그대로, 심화 슬라이드 1장만 4주 주기로 교체합니다.
1주차
손위생 · 개인위생
6단계 실연 1회
2주차
세제 · 약품 안전
희석 농도표 위치 확인
3주차
도구 색 구분 · 이물
도구함 현장 점검
4주차
청소 순서 9단계
재가동 전 확인 강조
기록은 주 1행만
날짜 · 진행자 · 참석인원 · 심화주제 번호만 기록표에 남깁니다. 서명부 · 퀴즈는 없습니다.
핫이슈 한 줄 추가
전주에 이물 클레임 · 사고 · 지적사항이 있었다면 그 내용 한 줄을 본편 끝에 덧붙입니다.
청소 전 위생교육 · 라면공장 주말청소
11
Notes: 진행자 전용. 현장 출력물에서는 이 장을 빼고 1~5장만 인쇄해도 된다.