## Slide 1
라면공장 주말청소
청소 전 위생 3원칙
청소 시작 전, 이 판을 보고 세 가지를 소리 내어 확인합니다.
우리가 만드는 라면, 내 가족이 먹는다는 마음으로
01
손 깨끗이 씻기
비누 거품으로 30초 이상 · 흐르는 물에 헹구고 완전히 건조
02
머리카락 단정히
머리는 묶어서 노출 없이 · 청소 중 머리·얼굴 만지지 않기
03
이물 흘리지 않기
장갑·걸레·수세미 조각, 공구, 개인물품이 라인에 남지 않게
청소 순서 원칙
위 → 아래
청결구역 → 오염구역
배수구는 맨 마지막
준비 ① 전원차단 · 잠금 ② 제품 · 포장재 반출 ③ 건식 제거(진공 · 쓸기)
세척 ④ 예비세척(저압) ⑤ 세제 도포 + 접촉시간 ⑥ 브러싱
마무리 ⑦ 헹굼 · 물기 제거 ⑧ 살균 후 건조 ⑨ 이물점검 · 금속검출기 감도
세제는 지정된 것만 · 절대 섞지 않기
염소계 + 산성 = 유해가스 발생 · 정해진 농도로만 희석
몸이 안 좋으면 청소 전에 알리기
설사 · 복통 · 발열 · 구토 · 화농성 상처 → 담당자에게 신고
위생관리팀 · 매주 주말청소 직전 5분 교육 실시 · 게시물 훼손 시 담당자에게 알려주세요