## Slide 1
ĐÀO TẠO VỆ SINH HÀNG TUẦN
Huấn luyện vệ sinh
Nhà máy mì ăn liền · Phổ biến 5 phút trước khi làm vệ sinh
Hôm nay chỉ cần nhớ đúng 3 điều.
Ngày . .
Người phụ trách
Số người
Bộ phận Quản lý vệ sinh · Bộ phận Sản xuất
Notes: [KR] 청소 투입 직전 현장에서 5분. 날짜·진행자·참석인원을 먼저 적고 시작. [VN] Phổ biến 5 phút ngay trước khi vào làm. Ghi ngày, người phụ trách, số người rồi bắt đầu.

## Slide 2
HÔM NAY 01
3 điều bắt buộc phải giữ hôm nay
Chỉ cần giữ đúng 3 điều này là ngăn được phần lớn sự cố dị vật và nhiễm bẩn do vệ sinh.
01
Rửa tay thật sạch
Tạo bọt xà phòng, rửa trên 30 giây,
xả dưới vòi nước chảy,
lau khô hoàn toàn rồi vào xưởng
02
Buộc tóc gọn gàng
Buộc tóc, không để tóc lộ ra,
không sờ tay lên tóc và mặt
trong khi làm vệ sinh
03
Không để rơi dị vật
Mảnh găng tay, mảnh giẻ lau,
miếng cọ, dụng cụ, đồ cá nhân
không được sót lại trên dây chuyền
Huấn luyện vệ sinh · Vệ sinh cuối tuần — nhà máy mì ăn liền
2
Notes: [KR] 세 가지를 손가락으로 세면서 반복. 매주 같은 문장. [VN] Đếm ba điều bằng ngón tay, lặp lại cùng một câu mỗi tuần.

## Slide 3
HÔM NAY 02
Kiểm tra vệ sinh cá nhân
Trước khi vào hiện trường, mỗi người tự kiểm tra tình trạng của mình.
Đã rửa tay xong
Rửa rồi lau khô — chỉ đeo găng khi tay đã sạch
Vết thương: băng chống nước + găng
Có vết thương ở tay hoặc cánh tay thì phải che kín
Cấm trang sức · móng giả
Nhẫn · đồng hồ · bông tai · sơn móng — để ở phòng thay đồ
Dốc sạch túi quần áo
Cấm mang điện thoại, bút bi, kẹo, đồ cá nhân vào xưởng
Khi nào phải báo ngay
Nếu bạn hoặc người sống cùng có triệu chứng dưới đây,
phải báo cho người phụ trách trước khi bắt đầu.
Tiêu chảy · đau bụng
Sốt
Nôn ói
Vết thương mưng mủ
→ Sẽ được loại khỏi công việc vệ sinh hôm đó
Huấn luyện vệ sinh · Vệ sinh cuối tuần — nhà máy mì ăn liền
3
Notes: [KR] 숨기면 전 라인 회수 사고가 된다. 신고는 절차임을 강조. [VN] Giấu bệnh có thể dẫn tới thu hồi cả lô hàng. Báo cáo là quy trình, không bị thiệt.

## Slide 4
HÔM NAY 03
Lưu ý khi làm vệ sinh
Nhớ theo 4 trục: hóa chất · thứ tự · dụng cụ · an toàn.
Dùng đúng hóa chất
Đúng loại, đúng nồng độ quy định.
Cấm tự ý thay hoặc thêm
Không được pha trộn
Chlorine + axit = sinh khí độc.
Mỗi lần chỉ dùng một loại
Cấm ăn uống · hút thuốc
Gồm cả kẹo cao su, kẹo, nước uống.
Chỉ được dùng ở nơi quy định
Làm đúng thứ tự
Trên → dưới, sạch → bẩn,
rãnh thoát nước làm sau cùng
Dụng cụ đúng khu vực
Dụng cụ của rãnh thoát nước
không dùng cho thiết bị, sàn
Ngắt điện · nhiệt cao
Ngắt điện trước khi vệ sinh thiết bị.
Chờ chảo chiên, nồi hấp nguội
Huấn luyện vệ sinh · Vệ sinh cuối tuần — nhà máy mì ăn liền
4
Notes: [KR] 세제 혼합 금지는 실제 가스 사고 사례로 설명. 젖은 바닥·롤러 돌발 기동도 매주 언급. [VN] Giải thích cấm pha trộn bằng ví dụ tai nạn khí độc. Nhắc thêm sàn ướt và máy chạy bất ngờ.

## Slide 5
TINH THẦN HÔM NAY
Gói mì chúng ta làm ra,
hãy nghĩ như chính gia đình mình sẽ ăn.
Tay thật sạch
Tóc gọn gàng
Dị vật = 0
Xác nhận khu vực phụ trách → kiểm tra dụng cụ → bắt đầu · Xong việc tập trung tại đây để kiểm tra lần cuối
Notes: [KR] 마지막 문장은 매주 같이 읽고 끝낸다. [VN] Cùng đọc to câu cuối mỗi tuần rồi kết thúc.

## Slide 6
RỬA TAY
6 bước rửa tay · 30 giây
Mỗi bước 5 giây. Chỗ hay bỏ sót là đầu móng tay và cổ tay.
1
Lòng bàn tay
Xoa hai lòng bàn tay vào nhau
2
Mu bàn tay
Chà mu bàn tay và kẽ ngón
3
Kẽ ngón tay
Đan các ngón tay rồi xoa
4
Ngón cái
Xoay ngón cái trong lòng bàn tay
5
Móng · đầu ngón
Cọ đầu ngón vào lòng bàn tay
6
Cổ tay
Đừng quên cổ tay
Trên 30 giây
Giữ bọt xà phòng khi rửa
Lau khô hoàn toàn
Tay ướt làm vi khuẩn lây nhanh hơn
Đeo găng lên tay sạch
Găng rách phải thay ngay
Huấn luyện vệ sinh · Vệ sinh cuối tuần — nhà máy mì ăn liền
6
Notes: [KR] 진행자가 6단계를 직접 1회 실연. 손톱 끝·손목 누락 방지. [VN] Người phụ trách làm mẫu 6 bước một lần, tránh bỏ sót đầu móng và cổ tay.

## Slide 7
HÓA CHẤT
An toàn hóa chất tẩy rửa
Trộn hóa chất khác công dụng sẽ sinh khí độc. Mỗi lần chỉ dùng một loại.
Chất kiềm Tẩy dầu mỡ (khu chảo chiên)
Kích ứng da — bắt buộc đeo găng cao su
Chất axit Tẩy cặn nước, cặn vôi
Ăn mòn kim loại — không để lâu
Khử trùng gốc chlorine Khử trùng dụng cụ, bề mặt (pha loãng)
Tuyệt đối không trộn với chất axit
Cồn 70% Khử trùng tay, dụng cụ nhỏ
Không dùng gần nguồn lửa
Tuyệt đối không pha trộn
Chlorine + chất axit → sinh khí clo Chlorine + gốc amoniac → sinh khí độc Chỉ pha trong bình quy định, đúng nồng độ
Bảo hộ bắt buộc khi vệ sinh
Kính
Găng tay
Ủng
Khẩu trang
Huấn luyện vệ sinh · Vệ sinh cuối tuần — nhà máy mì ăn liền
7
Notes: [KR] 희석 농도표와 MSDS 위치를 손으로 가리켜 알려준다. [VN] Chỉ tận nơi bảng nồng độ pha và vị trí phiếu MSDS.

## Slide 8
THỨ TỰ
9 bước vệ sinh theo thứ tự
Đổi thứ tự sẽ làm bẩn lại nơi vừa lau xong.
Chuẩn bị
1
Ngắt điện · khóa nguồn (LOTO)
2
Đưa sản phẩm, bao bì ra ngoài hoặc che phủ
3
Dọn khô — hút bụi · quét
Rửa
4
Rửa sơ bộ (áp lực thấp, tránh bắn nước)
5
Bôi hóa chất + giữ đủ thời gian tác dụng
6
Chà rửa — đến cả góc và khe
Hoàn tất
7
Xả sạch · gạt hết nước
8
Khử trùng rồi làm khô hoàn toàn
9
Kiểm tra dị vật · độ nhạy máy dò kim loại
Trên → dưới
Khu sạch → khu bẩn
Rãnh thoát nước sau cùng
Huấn luyện vệ sinh · Vệ sinh cuối tuần — nhà máy mì ăn liền
8
Notes: [KR] ⑨(이물 점검·금속검출기 감도)를 빠뜨리기 쉽다. 재가동 책임자 지정. [VN] Bước ⑨ hay bị bỏ sót. Chỉ định người chịu trách nhiệm trước khi chạy máy lại.

## Slide 9
THEO CÔNG ĐOẠN
Điểm nguy hiểm khi vệ sinh theo công đoạn
Kiểm tra cùng lúc với phân công khu vực — mỗi khu có nguy hiểm khác nhau.
Trộn bột · phễu
Bụi bột · bột bám
Cấm xịt súng hơi, ưu tiên hút bụi
Cán bột · cắt sợi
Kẹt tay · máy chạy bất ngờ
Ngắt điện, khóa nguồn rồi mới làm
Nồi hấp
Nước ngưng tụ → nấm mốc
Xả áp, lau khô hoàn toàn
Chảo chiên · chụp hút
Dầu thừa · cháy · bỏng
Chờ nguội, làm sạch dầu ống hút
Băng tải làm nguội
Đọng sương · dị vật rơi
Vệ sinh kết cấu phía trên trước
Khu rót gói gia vị
Nhiễm chéo chất gây dị ứng
Dọn khô bằng dụng cụ riêng
Đóng gói · ép mí
Mảnh màng · mảnh nhãn
Thu gom hết mảnh rồi đưa ra ngoài
Sàn · rãnh thoát nước
Cặn dầu mỡ · côn trùng
Làm sau cùng, dùng dụng cụ riêng
Huấn luyện vệ sinh · Vệ sinh cuối tuần — nhà máy mì ăn liền
9
Notes: [KR] 배정된 구역 칸만 짚어 읽어준다. 전체를 매주 읽지 않는다. [VN] Chỉ đọc ô của khu vực được phân công, không đọc hết mỗi tuần.